## Slide 1
UNILAB · DEXTEROUS MANIPULATION
LEAP Hand 靈巧操作
一個月研究進度報告
從模型與物理整合、ball cache，到持續轉球與 finger gaiting 的實驗證據鏈
5
個 cache 任務
13 次 reward 演變
報告期間：2026-07-13 至 2026-07-28
Notes: 本報告以保存的程式、設定、run config、summary 與 native viewer 診斷重建研究進度。
[Sources]
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/*/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/*/run_summary.json

## Slide 2
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
本月完成了從『能訓練』到『能診斷』的完整研究鏈
02
2
MuJoCo / Motrix backend
50k
LEAP 專用 ball grasp cache
5
可獨立比較的 cache 任務
本月核心成果
模型與物理
匯入 LEAP、獨立 ball/cube asset、self-collision、相鄰 link contact excludes。
資料與 reset
辨識 cube cache 問題，建立 50k ball-specific cache，並保存每次 reset anchor。
研究方法
由 checkpoint、metrics、viewer 與 RunId 驅動 reward / curriculum 的單變量診斷。
目前尚未宣稱『持續轉球成功』；已明確定位 acquisition、retention 與 handoff 的先後關係。
Notes: 進度重點是建立可靠實驗基礎與可追溯證據，而不是只報告最高 reward。
[Sources]
- D:/UniLab/AGENTS.md
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md

## Slide 3
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
兩週內完成平台建立，第二階段集中在持續轉球瓶頸
03
7/13–14
環境與 backend
Windows 11 安裝、MuJoCo smoke、Motrix training；定位 wgpu OOM render 問題。
7/14–17
LEAP 整合
匯入手部模型與專用 ball/cube；建立 in-hand 與 toss 任務。
7/17–21
物理與 cache
修正穿模、自碰撞與相鄰 link 接觸；生成 ball-specific 50k cache。
7/21–23
持續轉球
Sustained、retention、gaiting 與 direct 分支。
7/25–28
簡化與整合
移除失效 shaping，形成 V3-A / V3-B 與 cache gaiting。
研究策略：先以短程 smoke 驗證整合，再以小規模診斷確認方向，最後才投入長訓練。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md
- D:/UniLab/AGENTS.md#Dexterous-Manipulation-Training-Guidance

## Slide 4
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
雙 backend 已能訓練，但渲染可靠性不同
04
MuJoCo
• PPO smoke 與正式訓練可執行
• 官方 MuJoCo viewer 可逐 checkpoint 檢查
• XML / contact / penetration 診斷較完整
• 成為目前主要研究 backend
Motrix
• 訓練與 interactive playback 可執行
• Windows Intel Arc record 曾觸發 wgpu OOM
• Vulkan / DX12 都出現 render channel 關閉
• 保留作雙 backend 合約與效能驗證
決策：研究判斷以 MuJoCo viewer 為主；Motrix 不因影片輸出問題而被判定為物理或訓練失敗。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_*/mujoco.yaml
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_*/motrix.yaml
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md

## Slide 5
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
LEAP 模型先滿足真實碰撞，再談 reward
05
資產與控制契約
16 DoF LEAP Hand
原始 joint limit、position-target action、PD 控制與 ±0.5 N·m actuator limit。
LEAP 專用物件
獨立 scene_ball.xml / cube asset，避免沿用 Allegro 的物件與 reset 假設。
雙 backend owner
MuJoCo / Motrix 差異留在 owner YAML 與 backend adapter，不污染 task 邏輯。
碰撞修正
Self-collision 啟用
阻止拇指與其他非相鄰 link 穿透手掌。
16 組 parent-child excludes
只排除機械上直接相連 link 的接合處互撞。
1 mm penetration filter
cache generator 不保存超過門檻的手部或物件穿透姿勢。
原則：不能讓 RL 以穿模、錯誤 joint limit 或虛假 actuator 能力取得 reward。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/src/unilab/assets/robots/leap_hand/leap_hand.xml
- D:/UniLab/src/unilab/assets/robots/leap_hand/scene_ball.xml
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md

## Slide 6
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
從 cube cache 出發會把錯誤初始姿勢帶進轉球任務
06
cube cache
尺寸接近但接觸拓撲不同；容易形成張手、掌心支撐或初始穿透。
canonical pose
改由 LEAP 官方 canonical hand pose 產生候選，不再讀 cube cache。
品質篩選
拇指接觸、至少兩指接觸、穩定度與 1 mm 穿透門檻。
official 50k
50k ball-specific states，成為五個研究任務的共同 reset prior。
Cache 是 reset-state prior，不是 expert demonstration；它提供多樣且物理有效的起點，但不教 policy 如何轉球。
共同 cache：robots/leap_hand/caches/ball_grasp_official_50k.npy
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/ball_grasp_gen.py
- D:/UniLab/src/unilab/assets/robots/leap_hand/caches/ball_grasp_official_50k.npy
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_grasp/mujoco.yaml

## Slide 7
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
五個 cache 任務是分支實驗，不是單一路線版本升級
07
Ball Cache
Training with cache verified
Sustained Cache
Spin within constraint
Direct Rotation
Pure rotation reward
Finger Gaiting
Release and contact
Cache Gaiting
V3 reward × handoff
程式繼承
Direct ← Sustained Cache
Cache Gaiting ← Finger Gaiting
Reward 交叉
Cache Gaiting 的環境沿用 handoff state machine，但 reward config 採 Sustained Cache 的 Allegro-style 簡化版本。
Provide simplified rotation foundation
Add finger gaiting mechanism
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/cache_rotation.py
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/sustained_cache_rotation.py
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/finger_gaiting_rotation.py
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/direct_rotation.py
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/sustained_cache_gaiting_rotation.py

## Slide 8
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Ball Cache 是最小變更 baseline：只替換 reset 來源
08
RUN 2026-07-21_17-29-49_mujoco
研究問題
保留原始 leap_inhand_ball reward，只把固定 home pose 換成 50k ball cache，確認 reset contract 是否成立。
Reward term
Weight
rotate
+1.25
obj_linvel
-0.30
pose_diff
-0.30
torque
-0.10
work
-0.02
drop
-1.00
證據限制
該 RunId 沒有 .pt checkpoint，只有 tracker summary；應視為整合測試，不是正式學習成果。
這個任務沒有成為後續任務的程式父類；後續研究改由 SustainedRotation 分支發展。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_cache/mujoco.yaml
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallCacheRotation/2026-07-21_17-29-49_mujoco/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallCacheRotation/2026-07-21_17-29-49_mujoco/run_summary.json

## Slide 9
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Sustained Cache 前六版先處理 retention 與旋轉訊號
09
S1
spin 1.5 + retention 0.5 + support 0.25；failure -5、含 stage bonus
17-50-30 / 17-51-06 / 18-22-39
S2
+ anchor_proximity 0.1，處理 15–30 mm retention 灰色區
22-47-15 / 22-50-49 / 22-58-39
S3
positive-spin retention floor：前期 0.5、後期 0.25
02-36-35 … 11-56-07
S4
啟用 direct_spin_reward，floor 全部 0.5
2026-07-22_23-04-12
S5
spin 提高至 3.0；移除 stage bonus；floor 1.0
2026-07-23_00-19-50
S6
+ spin continuity penalty -0.05，針對轉幾秒後停止
02-11-05 / 02-40-23
這一階段的主要矛盾：提高 retention 能讓 episode 活得更久，但不必然迫使 policy 持續產生正向角速度。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallSustainedCacheRotation/*/run_config.json
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md:2244
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md:2297

## Slide 10
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Sustained Cache 後七版：移除造成 local optimum 的 shaping
10
S7
簡化為 Allegro-style rotate +1.25
2026-07-23_03-57-44
S8
+ obj_linvel -0.3
2026-07-23_15-34-09
S9
+ position_error -5.0
2026-07-23_20-18-51
S10
旋轉 reward 依 base / index / middle 接觸分配
2026-07-23_21-54-51
S11
+ support-pose 0.25、opposition-progress 0.20
2026-07-25_03-50-30
S12
V3-A：移除手勢 shaping；position -6、failure -1
2026-07-26_23-27-56
S13
V3-A + position-gated stall / continuity -0.05
2026-07-27_00-36-25
最新主線不是 reward 越堆越多，而是保留可直接對應任務目標的 signed rotation、position 與 failure。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallSustainedCacheRotation/*/run_config.json
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_sustained_cache/mujoco.yaml

## Slide 11
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Anchor proximity 改善了 retention，但沒有回答持續旋轉
11
RUN Baseline 2026-07-21_18-22-39_mujoco
RUN Grey-zone 2026-07-21_22-58-39_mujoco
Chart: 
| Final reward | Best reward
Baseline | 5.152 | 7.049
+ anchor proximity | 7.554 | 8.965
481.6 → 499.2
mean episode steps
32.77M
兩者皆為 environment steps
同規模比較支持『位置維持改善』；但 reward 與存活時間不能取代 axis speed、net angle 與 viewer。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallSustainedCacheRotation/2026-07-21_18-22-39_mujoco/run_summary.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallSustainedCacheRotation/2026-07-21_22-58-39_mujoco/run_summary.json
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md:2297

## Slide 12
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Finger Gaiting：用接觸換位避免旋轉提前停止
12
觀察到的失敗序列
初始推球
短暫 +Z 旋轉
接觸不更新
角速度歸零
新增 reward 與 gate
Gaiting term
Weight
stable_support
+0.20
release_progress
+0.05
qualified_handoff
+0.25
Qualified handoff 必須同時滿足
• 單指 release 至少 2 control steps
• 其他至少 2 指持續接觸
• 球仍在 retention 範圍且無 palm contact
• 在 timeout 前 recontact，且速度恢復達標
RUN V1 12-19-14 / 12-36-43 V2 14-58-36 / 15-47-22
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/finger_gaiting_rotation.py
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_finger_gaiting/mujoco.yaml
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md:2385

## Slide 13
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Finger Gaiting 證明抓球不是瓶頸，正向旋轉才是
13
RUN 2026-07-22_15-47-22_mujoco
22.33 s
平均存活時間
10.48 mm
平均 anchor error
2.12
平均 fingertip contacts
0.055%
termination rate
真正卡住的 gate
Positive speed gate
1.97%
Qualified handoff
< 0.11%
2s / 5s / 10s success
全部為 0
研究判斷：在 policy 尚未可靠取得正向旋轉前，強制 handoff 會讓探索問題更稀疏。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallFingerGaitingRotation/2026-07-22_15-47-22_mujoco/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallFingerGaitingRotation/2026-07-22_15-47-22_mujoco/run_summary.json
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md:2624

## Slide 14
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Direct 任務移除 handoff，隔離固定 +Z 旋轉 acquisition
14
固定目標：world +Z · 0.30 rad/s · cache reset · 25 秒 episode
Positive term
Weight
stable_rotation
+6.0
rotation_streak
+0.5
thumb_contact
+0.1
fingertip_support
+0.15
center_recovery
+1.0
Cost / penalty
Weight
stall
-1.0
reverse
-4.0
object_center
-2.5
object_linear_velocity
-0.4
palm_contact
-1.0
orthogonal_speed
-0.25
failure
-5.0
Direct 的 reward 尺度與其他任務不同；總 reward 只能在 Direct 自身的 checkpoints 間比較。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_direct/mujoco.yaml
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/direct_rotation.py
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md:2620

## Slide 15
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Direct 的高 return 是 acquisition 訊號，不是持續旋轉完成證明
15
RUN 2026-07-22_21-27-39_mujoco
99
completed iterations
3.28M
environment steps
17.24
final mean reward
24.95
best mean reward
它回答了什麼
去掉 curriculum 與 handoff 後，policy 能更容易取得直接 rotation reward，說明原任務存在探索稀疏性。
它沒有回答什麼
99 iterations 與高 return 不能證明多圈持續旋轉、自然 handoff、跨 seed 穩定或 sim-to-real 可行。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallDirectRotation/2026-07-22_21-27-39_mujoco/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallDirectRotation/2026-07-22_21-27-39_mujoco/run_summary.json

## Slide 16
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Cache Gaiting 把簡化 rotation reward 與受限 handoff 重新整合
16
V1
主 reward
rotate +1.25 · obj_linvel -0.3
position_error -6 · stall -0.05
failure -1
Gaiting
stable +0.20 · release +0.05
handoff +0.25
RUN 2026-07-27_12-09-05_mujoco
V2
主 reward 不變
stable / release shaping → 0
handoff bonus → 0.05
最少 handoff angle → 0.03 rad
只允許 index / middle / ring release
thumb 必須保留支撐
RUN 12-15-14 / 12-15-31 / 12-26-57
299
final run iterations
19.66M
environment steps
600
mean episode steps
完整存活 ≠ 成功旋轉
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_cache_gaiting/mujoco.yaml
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallCacheGaitingRotation/2026-07-27_12-26-57_mujoco/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallCacheGaitingRotation/2026-07-27_12-26-57_mujoco/run_summary.json

## Slide 17
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
五個任務各自回答不同問題，不能只用 total reward 排名
17
任務
代表 RunId
主要問題
可支持的結論
證據等級
Ball Cache
07-21_17-29-49
cache reset 是否成立
整合可執行
smoke
Sustained Cache
07-21_18-22-39
多姿勢持續旋轉
正式 baseline
999 iter
Retention Grey-zone
07-21_22-58-39
15–30 mm local optimum
位置維持改善
999 iter
Finger Gaiting
07-22_15-47-22
是否缺少換指
正向速度才是瓶頸
100 iter
Direct
07-22_21-27-39
旋轉 acquisition
降低稀疏性有效
99 iter
Sustained V3-A
07-27_00-36-25
簡化 reward
保留直接目標訊號
199 iter
Cache Gaiting V2
07-27_12-26-57
受限 handoff 整合
可完整存活；旋轉待驗證
299 iter
歷史 checkpoint 的正確 reward 來源是該 RunId 的 run_config.json，而不是今天的父 YAML。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallCacheRotation/*/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallSustainedCacheRotation/*/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallFingerGaitingRotation/*/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallDirectRotation/*/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallCacheGaitingRotation/*/run_config.json

## Slide 18
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
下一階段先證明能持續轉，再重新引入 handoff
18
本月得到的三個可靠結論
1 Ball-specific cache 與真實碰撞是有效訓練的必要前提。
2 Retention 改善不能代表持續旋轉；必須量測 signed axis speed 與 net angle。
3 Handoff 是長期必要技能，但在 rotation acquisition 尚未成立時強制加入會增加探索稀疏性。
下一步驗證順序
01 固定 cache / seed 做 reward ablation
02 報告 axis-speed duration 與 net turns
03 用 viewer 排除 palm support / 穿模
04 只有 acquisition 穩定後才加入 handoff
05 至少三個 seeds 比較 success rate
06 最後才增加 domain randomization
成功標準
持續正向旋轉時間 · 多圈 net angle · 低 orthogonal speed · 不掉球 · 合格 handoff · 跨 seed 穩定
Notes: 收尾維持研究上的保守結論：目前已定位問題，但不宣稱 Cache Gaiting 已完成持續轉球。
[Sources]
- D:/UniLab/AGENTS.md#Dexterous-Manipulation-Training-Guidance
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md