## Slide 1
UNILAB · DEXTEROUS MANIPULATION
LEAP Hand 靈巧操作
一個月研究進度報告
從模型與物理整合、ball cache，到持續轉球與 finger gaiting 的實驗證據鏈
5
個 cache 任務
13 次 reward 演變
報告期間：2026-07-13 至 2026-07-28
Notes: 本報告以保存的程式、設定、run config、summary 與 native viewer 診斷重建研究進度。
[Sources]
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/*/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/*/run_summary.json

## Slide 2
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
本月完成了從『能訓練』到『能診斷』的完整研究鏈
02
2
MuJoCo / Motrix backend
50k
LEAP 專用 ball grasp cache
5
可獨立比較的 cache 任務
本月核心成果
模型與物理
匯入 LEAP、獨立 ball/cube asset、self-collision、相鄰 link contact excludes。
資料與 reset
辨識 cube cache 問題，建立 50k ball-specific cache，並保存每次 reset anchor。
研究方法
由 checkpoint、metrics、viewer 與 RunId 驅動 reward / curriculum 的單變量診斷。
目前尚未宣稱『持續轉球成功』；已明確定位 acquisition、retention 與 handoff 的先後關係。
Notes: 進度重點是建立可靠實驗基礎與可追溯證據，而不是只報告最高 reward。
[Sources]
- D:/UniLab/AGENTS.md
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md

## Slide 3
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
兩週內完成平台建立，第二階段集中在持續轉球瓶頸
03
7/13–14
環境與 backend
Windows 11 安裝、MuJoCo smoke、Motrix training；定位 wgpu OOM render 問題。
7/14–17
LEAP 整合
匯入手部模型與專用 ball/cube；建立 in-hand 與 toss 任務。
7/17–21
物理與 cache
修正穿模、自碰撞與相鄰 link 接觸；生成 ball-specific 50k cache。
7/21–23
持續轉球
Sustained、retention、gaiting 與 direct 分支。
7/25–28
簡化與整合
移除失效 shaping，形成 V3-A / V3-B 與 cache gaiting。
研究策略：先以短程 smoke 驗證整合，再以小規模診斷確認方向，最後才投入長訓練。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md
- D:/UniLab/AGENTS.md#Dexterous-Manipulation-Training-Guidance

## Slide 4
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
雙 backend 已能訓練，但渲染可靠性不同
04
MuJoCo
• PPO smoke 與正式訓練可執行
• 官方 MuJoCo viewer 可逐 checkpoint 檢查
• XML / contact / penetration 診斷較完整
• 成為目前主要研究 backend
Motrix
• 訓練與 interactive playback 可執行
• Windows Intel Arc record 曾觸發 wgpu OOM
• Vulkan / DX12 都出現 render channel 關閉
• 保留作雙 backend 合約與效能驗證
決策：研究判斷以 MuJoCo viewer 為主；Motrix 不因影片輸出問題而被判定為物理或訓練失敗。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_*/mujoco.yaml
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_*/motrix.yaml
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md

## Slide 5
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Ball cache：從固定抓球 seed 生成 50k 個物理有效起點
05
1 固定 seed
以 grasp_seed_qpos 的 LEAP 抓球姿勢與球位置為中心；完全不讀 cube cache。
2 產生候選
16 關節各自加入 ±0.10 rad 擾動，裁切到真實 joint limits；球位置不擾動。
3 物理 settling
候選進入 MuJoCo，以 PD 控制穩定 2.5 秒；前 0.5 秒為 warm-up。
4 品質閘門
必須有拇指與至少兩指接觸，且滿足漂移、速度、work、表面間距與 1 mm 穿透門檻。
5 發布 cache
以 float32 重建後再驗證，正規化 quaternion、量化去重，最後 atomic write 至 50k。
每列資料 = 16 joint qpos + 3 ball position + 4 ball quaternion = 23 values
Cache 是 reset-state prior：提供多樣、穩定且無明顯穿透的起點；它不包含 expert action，也不直接教 policy 如何轉球。
輸出：robots/leap_hand/caches/ball_grasp_official_50k.npy
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/ball_grasp_gen.py
- D:/UniLab/src/unilab/assets/robots/leap_hand/caches/ball_grasp_official_50k.npy
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_grasp/mujoco.yaml

## Slide 6
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
五個 cache 任務是分支實驗，不是單一路線版本升級
06
LeapInhandBallRotation
ball_cache
V1 reward + cache reset
SustainedRotation
共同 curriculum 基礎
sustained_cache
retention / spin 主線
direct
隔離 rotation acquisition
finger_gaiting
release / recontact
cache_gaiting
V3 reward × handoff
程式繼承
Direct ← Sustained Cache
Cache Gaiting ← Finger Gaiting
Reward 交叉
Cache Gaiting 的環境沿用 handoff state machine，但 reward config 採 Sustained Cache 的 Allegro-style 簡化版本。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/cache_rotation.py
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/sustained_cache_rotation.py
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/finger_gaiting_rotation.py
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/direct_rotation.py
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/sustained_cache_gaiting_rotation.py

## Slide 7
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Sustained Cache S1–S6：從多階段 curriculum 轉向固定速度
07
S1
spin +1.5；retention +0.5；support +0.25；action -0.001；torque -0.005；work -0.05；failure -5
2026-07-21_17-50-30
S2
+ anchor_proximity 0.1，將 15–30 mm 灰色區拉回 cache anchor
2026-07-21_22-47-15
S3
positive-spin retention floor 分 level：L0–2=0.5，L3–7=0.25
2026-07-22_02-36-35
S4
關閉 anchor；floor 全回 0.5；啟用 direct_spin_reward
2026-07-22_23-04-12
S5
移除八階段，固定 0.30 rad/s；spin 3.0；retention floor 1.0
2026-07-23_00-19-50
S6
+ spin_continuity -0.05，直接處理『轉幾秒後停止』
2026-07-23_02-11-05
第一代 · S1–S3
穩定抓球 → 慢速旋轉 → 提速；問題是 retention/support 可取代真正旋轉。
第二代 · S4–S6
直接固定速度並增加 continuity；開始隔離『正向旋轉 acquisition』。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallSustainedCacheRotation/*/run_config.json
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md:2244
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md:2297

## Slide 8
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Sustained Cache：S7 至 S13 收斂到 V3-A
08
S7
關閉舊 shaping；只保留 Allegro rotate +1.25；failure=0；掉落容許 10 mm
2026-07-23_03-57-44
S8
+ obj_linvel -0.3，抑制整顆球平移
2026-07-23_15-34-09
S9
+ position_error -5；workspace termination 放寬至 50 mm
2026-07-23_20-18-51
S10
rotate 依 base / index / middle 接觸分配：0.25 / 0.375 / 0.375
2026-07-23_21-54-51
S11
+ support-pose 0.25、opposition-progress 0.20
2026-07-25_03-50-30
S12
V3-A：移除手勢 shaping；position -5→-6；failure 0→-1；平方 gate
2026-07-26_23-27-56
S13
目前版：V3-A + position-gated spin_continuity -0.05
2026-07-27_00-36-25
目前公式
e=‖ball-anchor‖；p=clip(axis_speed/0.30,-1,1)；purity=exp(-(orth_speed/0.10)²)；gate=position_gate(e)²
rotate：正轉=1.25×0.30×clip(p,0,1)×purity×gate；反轉=1.25×0.30×clip(p,-1,0)
reward=dt×(rotate-0.3‖v‖₁-6e-0.05×gate×(1-clip(p,0,1)))-1×failure；≤15 mm gate=1，>50 mm 終止
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallSustainedCacheRotation/*/run_config.json
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_sustained_cache/mujoco.yaml

## Slide 9
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Anchor proximity 改善位置維持，但沒有學會持續旋轉
09
RUN Baseline 2026-07-21_18-22-39_mujoco
RUN Grey-zone 2026-07-21_22-58-39_mujoco
Diagnosis
Baseline
+ anchor
解讀
anchor position error
23.35 mm
20.09 mm
下降約 14%，球更接近 reset anchor
fingertip contacts
2.15
3.00
接觸包覆增加，retention 更穩
stage-valid fraction
10.96%
16.22%
有效狀態增加 5.26 個百分點
axis-speed EMA
+0.010
+0.013 rad/s
只小幅增加，仍遠低於目標速度
sustained ≥2 s
0.45%
2.16%
短暫成功增加，但仍非常稀少
sustained ≥5 / 10 s
0% / 0%
0% / 0%
沒有形成可持續旋轉
survival seconds
13.11 s
12.78 s
存活時間沒有改善
結論：anchor proximity 修補了 15–30 mm 灰色區，使球更靠近 anchor、接觸更多、短暫有效狀態增加；但沒有提供換指或長時間正向角速度，因此 rotation 仍未學會。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallSustainedCacheRotation/2026-07-21_18-22-39_mujoco/events.out.tfevents.1784683360.沅霆.15996.0
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallSustainedCacheRotation/2026-07-21_22-58-39_mujoco/events.out.tfevents.1784699921.沅霆.13112.0
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md:2297

## Slide 10
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Finger Gaiting：用接觸換位避免旋轉提前停止
10
觀察到的失敗序列
初始推球
短暫 +Z 旋轉
接觸不更新
角速度歸零
新增 reward 與 gate
Gaiting term
Weight
stable_support
+0.20
release_progress
+0.05
qualified_handoff
+0.25
Qualified handoff 必須同時滿足
• 單指 release 至少 2 control steps
• 其他至少 2 指持續接觸
• 球仍在 retention 範圍且無 palm contact
• 在 timeout 前 recontact，且速度恢復達標
RUN V1 12-19-14 / 12-36-43 V2 14-58-36 / 15-47-22
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/finger_gaiting_rotation.py
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_finger_gaiting/mujoco.yaml
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md:2385

## Slide 11
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Finger Gaiting 證明抓球不是瓶頸，正向旋轉才是
11
RUN 2026-07-22_15-47-22_mujoco
22.33 s
平均存活時間
10.48 mm
平均 anchor error
2.12
平均 fingertip contacts
0.055%
termination rate
真正卡住的 gate
Positive speed gate
1.97%
Qualified handoff
< 0.11%
2s / 5s / 10s success
全部為 0
研究判斷：在 policy 尚未可靠取得正向旋轉前，強制 handoff 會讓探索問題更稀疏。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallFingerGaitingRotation/2026-07-22_15-47-22_mujoco/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallFingerGaitingRotation/2026-07-22_15-47-22_mujoco/run_summary.json
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md:2624

## Slide 12
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Direct 任務移除 handoff，隔離固定 +Z 旋轉 acquisition
12
固定目標：world +Z · 0.30 rad/s · cache reset · 25 秒 episode
Positive term
Weight
stable_rotation
+6.0
rotation_streak
+0.5
thumb_contact
+0.1
fingertip_support
+0.15
center_recovery
+1.0
Cost / penalty
Weight
stall
-1.0
reverse
-4.0
object_center
-2.5
object_linear_velocity
-0.4
palm_contact
-1.0
orthogonal_speed
-0.25
failure
-5.0
Direct 的 reward 尺度與其他任務不同；總 reward 只能在 Direct 自身的 checkpoints 間比較。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_direct/mujoco.yaml
- D:/UniLab/src/unilab/envs/manipulation/leap_inhand/direct_rotation.py
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md:2620

## Slide 13
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Direct 學到正向旋轉，但尚未形成可持續動作
13
RUN 2026-07-22_21-27-39_mujoco
旋轉 acquisition
Task metric
Final value
目標 +Z 角速度
0.300 rad/s
實際 axis-speed EMA
+0.246 rad/s
axis purity
84.3%
平均 anchor error
14.7 mm
平均 fingertip contacts
2.47
palm contact rate
0.0%
持續性驗證
Success gate
Observed fraction
連續旋轉 ≥ 2 s
0.012%
連續旋轉 ≥ 5 s
0%
連續旋轉 ≥ 10 s
0%
natural handoff rate
0.061%
final success fraction
0.061%
結論：Direct 證明 policy 能取得正向 +Z 旋轉；但動作只能短暫維持，尚未學會換指銜接與多圈持續旋轉。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallDirectRotation/2026-07-22_21-27-39_mujoco/events.out.tfevents.1784780863.沅霆.41532.0
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallDirectRotation/2026-07-22_21-27-39_mujoco/run_config.json

## Slide 14
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
Cache Gaiting：位置維持成功，但旋轉與換指仍未學會
14
V1
簡化 rotation 主線，同時用 stable support、release progress 與 handoff bonus 主動引導換指。
問題：在尚未取得穩定旋轉前，gaiting shaping 增加探索負擔。
RUN 2026-07-27_12-09-05_mujoco
V2
保留主 rotation 目標，但移除 stable / release shaping、降低 handoff 影響，限制只有三根非拇指可 release。
目的：先讓球轉起來，再要求換指。
RUN 2026-07-27_12-26-57_mujoco
Latest task metric
Observed value
position gate
98.8%
axis purity
95.1%
axis speed
+0.001 rad/s
net turns / episode
0.0069
speed > 0.10 rad/s
0.73%
qualified handoff rate
0.006%
判斷
球大多留在正確位置，旋轉軸也乾淨；但幾乎沒有轉速與 handoff。
位置維持成功 ≠ 持續旋轉成功。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/conf/ppo/task/leap_inhand_ball_cache_gaiting/mujoco.yaml
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallCacheGaitingRotation/2026-07-27_12-26-57_mujoco/events.out.tfevents.1785180421.沅霆.36252.0
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallCacheGaitingRotation/2026-07-27_12-26-57_mujoco/run_config.json

## Slide 15
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
五個任務各自回答不同問題，不能只用 total reward 排名
15
任務
代表 RunId
主要問題
可支持的結論
證據等級
Ball Cache
07-21_17-29-49
cache reset 是否成立
整合可執行
smoke
Sustained Cache
07-21_18-22-39
多姿勢持續旋轉
正式 baseline
999 iter
Retention Grey-zone
07-21_22-58-39
15–30 mm local optimum
位置維持改善
999 iter
Finger Gaiting
07-22_15-47-22
是否缺少換指
正向速度才是瓶頸
100 iter
Direct
07-22_21-27-39
旋轉 acquisition
降低稀疏性有效
99 iter
Sustained V3-A
07-27_00-36-25
簡化 reward
保留直接目標訊號
199 iter
Cache Gaiting V2
07-27_12-26-57
受限 handoff 整合
可完整存活；旋轉待驗證
299 iter
歷史 checkpoint 的正確 reward 來源是該 RunId 的 run_config.json，而不是今天的父 YAML。
Notes: [Sources]
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallCacheRotation/*/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallSustainedCacheRotation/*/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallFingerGaitingRotation/*/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallDirectRotation/*/run_config.json
- D:/UniLab/logs/rsl_rl_ppo/LeapInhandBallCacheGaitingRotation/*/run_config.json

## Slide 16
LEAP HAND MONTHLY PROGRESS
下一階段先證明能持續轉，再重新引入 handoff
16
本月得到的三個可靠結論
1 Ball-specific cache 與真實碰撞是有效訓練的必要前提。
2 Retention 改善不能代表持續旋轉；必須量測 signed axis speed 與 net angle。
3 Handoff 是長期必要技能，但在 rotation acquisition 尚未成立時強制加入會增加探索稀疏性。
下一步驗證順序
01 固定 cache / seed 做 reward ablation
02 報告 axis-speed duration 與 net turns
03 用 viewer 排除 palm support / 穿模
04 只有 acquisition 穩定後才加入 handoff
05 至少三個 seeds 比較 success rate
06 最後才增加 domain randomization
成功標準
持續正向旋轉時間 · 多圈 net angle · 低 orthogonal speed · 不掉球 · 合格 handoff · 跨 seed 穩定
Notes: 收尾維持研究上的保守結論：目前已定位問題，但不宣稱 Cache Gaiting 已完成持續轉球。
[Sources]
- D:/UniLab/AGENTS.md#Dexterous-Manipulation-Training-Guidance
- D:/UniLab/DEVELOPMENT_LOG.md